Lipowiec Kościelny, dn. 30.06.2014r.

SDE.042.1.7.2014

# …………….

### …………………

………………….

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania: Zakup wyposażenia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach, zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym, oraz zakup i wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łomi, w ramach  projektu systemowego realizowanego  ze środków EFS w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1,  Poddziałania 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” POKL

pt. „Lepszy start w przyszłość”

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta musi być podpisana (czytelnie lub  z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Cena musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązująca przez cały okres ważności ofert.

- Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji.

- Oferta powinna zawierać propozycje dla wszystkich elementów wymienionych w przedmiocie zamówienia.

- Oferta powinna zawierać koszt materiałów eksploatacyjnych.

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na kopercie należy zamieścić dokładny opis przedmiotu składanej oferty (np. Oferta na zakup wyposażenia i montażu placu zabaw przy SP w Zawadach lub Oferta na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy SP w Łomi itp.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest zakup wyposażenia do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadach, zakup i wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym, oraz zakup i wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łomi.

- Szkoła Podstawowa w Zawadach

| Organizacja placu zabaw SP Zawady Zakup wyposażenia i montażu placu zabaw przy SP w Zawadach | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | Wieża z zjeżdżalnią: Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Skład zestawu: 1 Wieża z dachem kopertowym z lukarnami 1 Zjeżdżalnia głęboka 6 Zabezpieczeń 1 Podest 4 Platformy 1 Wejściówka 3 Rurki nad zjeżdżalnią 1 Pomost łukowy 2 Poręcze pomostu łukowego 1 Balkon 4 Poręcze krótkie 1 Trap wspinaczkowy 16 Okuć metalowych w grunt Pole strefy bezpieczeństwa: 54 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 31 m Maksymalna wysokość upadku: 1.3 m Wysokość wieży – 3,75m Wysokość zjeżdżalni i trepów – 1,3 Szerokość zestawu – 6,10m Dane materiałowo-konstrukcyjne: 1.Elementy drewniane. -słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy 12cm, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym i osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionym w betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie . -pozostałe elementy drewniane : wałki, krawędziaki również impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. 2.Dachy. -ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. 3.Zabezpieczenia. -obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. 4.Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni ,poręcze, barierki, łączniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 5. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej . 6.Elementy złączne ,łańcuchy ocynkowane. | 1 kpl. |
| 2 | Pomost z klockami: Drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt, daszki i zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowy DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE Słupy tworzące konstrukcję nośną, wykonane z drewna rdzeniowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, osadzone min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (słupy, podesty) impregnowane próżniowo ciśnieniowo. Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane | 1 szt. |
| 3 | Huśtawki –pojedyncza wymiary: dł. 2,5m; szer. 1,8m; wys. 2,1m (opis j.w.) | 1 szt. |
| 4 | Huśtawki - podwójna wymiary: dł. 2,5m; szer. 1,8m; wys. 2,1m (opis j.w.) | 1 szt. |
| 5 | Huśtawki-równoważnie wymiary: dł. 3,5m; szer. 2,5m; wys. 0,7m (opis j.w.) | 1 szt. |
| 6 | Kosze na śmieci wraz z wkładami metalowymi Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Wkład do kosza metalowy. | 2 szt. |
| 7 | Tablica – regulamin korzystania z placu zabaw Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwione w ziemi. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku. | 1 szt. |
| 8 | Sprężynowiec KONIK konik wykonany ze sklejki wodoodpornej – wymiary: dł. 1,05m; szer. 0,35m; wys. 0,8m Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo - wytrzymałe na warunki atmosferyczne i dewastację. Metalowe łączniki zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami. Bujaki montowane na specjalnych metalowych podstawach, które można wstawić w dowolne miejsce z zastosowaniem specjalnych sprężyn malowanych proszkowo. | 1 szt. |
| 9 | Sprężynowiec DELFIN: delfin wykonany z HDPE – wymiary: dł. 1m; szer. 0,35m; wys. 1m (opis j.w.) | 1 szt. |
| 10 | Sprężynowiec JEEP HAMER: Korpus wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo do których przymocowane są płyty ze sklejki wodoodpornej malowanej lub pokrytej filmem melaminowym lub płyty polietylenowej HDPE. Korpus oparty na ramie stalowej malowanej proszkowo. Podłoga z płyty wodoodpornej antypoślizgowej. Siedziska ze sklejki wodoodpornej lub HDPE. Sprężyny stalowe malowane proszkowo. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. | 1 szt. |

Zabawki powinny być zamontowane na stopach fundamentowych  betonowych o obj. Do 0,5 m3. Beton zwykły C12/15 (B-15).

- Szkoła Podstawowa  im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym::

| Zakup wyposażenia i montażu placu zabaw, w tym np. - ogrodzenie placu zabaw przy szkole | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników: Materiał: Panel typu U-Mata H o wym. Nie mniejszym niż 1200x2500 Słupek 60X40/1,5H-2000 Obejma montażowa 60x40 x3 Furtka H – 1200 x L – 1200 | 30 przęseł 31 słupków 93 kpl. 1 szt. |

- Szkoła Podstawowa w Łomi:

| Organizacja placu zabaw - wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy SP w Łomi | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| 1 | Położenie posadzki na istniejącym placu zabaw z płytek EPDM 500 x 500, upadek w strefie zabawki zgodny z kartą techniczną (kolor pomarańczowy zbliżony do RAL2011 Teieforange) analogia – można zastosować posadzkę tego typu innych producentów, lecz o tych samych bądź lepszych parametrach technicznych i jakościowych. Wykonanie na nawierzchni z tłucznia kamiennego | 200 m2 |

UWAGA:

Opis przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

Zamawiający wymaga, aby oferowane zabawki, gry i pomoce dydaktyczne:

- były fabrycznie nowe, nie nosiły śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania,

- były odpowiednie dla dzieci w wieku przedszkolnym,

- były całkowicie bezpieczne i w pełni odpowiadały wymogom stawianym produktom dla dzieci oraz były dopuszczone do użytku przez dzieci w placówkach przedszkolnych - posiadały niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej,

- spełniały wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena 100%

- Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

Wypełniony czytelnie, w języku polskim formularz ofertowy (w załączeniu do niniejszego zaproszenia). Oferta może zostać złożona na innym formularzu pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w otrzymanym druku oferty.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym,

Lipowiec Kościelny 213,

06-545 Lipowiec Kościelny,

osobiście, pocztą lub kurierem w terminie do dnia 14.07.2014r. do godz. 10.00.

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 5 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia oferty:

Oferty zostaną otwarte w Urzędzie Gminy w Lipowcu Kościelnym, pok. Nr 1, dnia 14.07.2014r.po godzinie 13.00. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym niezwłocznie powi adomiony przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu z wykonawcami – Renata Zalewska, tel (23) 655-50-28/29.

- Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie o tym fakcie  niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego. Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania i dotrzymania wszelkich zapisów umowy zawartej z Zamawiającym (wzór umowy w załączeniu).

Wynagrodzenie za realizację zamówienia będzie płatne przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, z konta Zamawiającego na konto wykonawcy. Zamawiający oświadcza, iż może wystawić fakturę VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

- Wyjaśnienia i modyfikacje zapytania ofertowego:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu każdego przedmiotu zamówienia u innego Wykonawcy, bądź odstąpienia od zakupu wybranych przedmiotów zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

  - Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu.

  - Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

………………………………

(data, podpis)

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Przedmiar robót.

OFERTA

odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na realizacje zadania:

………………………………………………………………………………..

- Dane oferenta (nazwa, adres, NIP, REGON, numer telefonu do kontaktu)……………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oferujemy wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

- Netto: …………, słownie: ……………

- Podatek VAT: ………..%, tj. ………. słownie: ………………………………..

- Brutto: ………, słownie: …………….

Oferuję wykonanie usługi*/dostawy*/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia

- Szkoła Podstawowa w Zawadach:

Organizacja placu zabaw  SP Zawady

Zakup wyposażenia i montażu placu zabaw przy SP w Zawadach

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | Wieża z zjeżdżalnią: Słupy nośne o przekroju okrągłym (średnica 12cm) z drewna litego rdzeniowego, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Skład zestawu: 1 Wieża z dachem kopertowym z lukarnami 1 Zjeżdżalnia głęboka 6 Zabezpieczeń 1 Podest 4 Platformy 1 Wejściówka 3 Rurki nad zjeżdżalnią 1 Pomost łukowy 2 Poręcze pomostu łukowego 1 Balkon 4 Poręcze krótkie 1 Trap wspinaczkowy 16 Okuć metalowych w grunt Pole strefy bezpieczeństwa: 54 m2 Obwód strefy bezpieczeństwa: 31 m Maksymalna wysokość upadku: 1.3 m Wysokość wieży – 3,75m Wysokość zjeżdżalni i trepów – 1,3 Szerokość zestawu – 6,10m Dane materiałowo-konstrukcyjne: 1.Elementy drewniane. -słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego(rdzeniowego), toczonego cylindrycznie o średnicy 12cm, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym i osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionym w betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie . -pozostałe elementy drewniane : wałki, krawędziaki również impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. 2.Dachy. -ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym. 3.Zabezpieczenia. -obrzeże z rur stalowych wypełnione sklejką wodoodporną liściastą z filmem melaminowym. 4.Elementy stalowe takie jak: boki zjeżdżalni ,poręcze, barierki, łączniki, zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych. 5. Ślizg zjeżdżalni ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej . 6.Elementy złączne ,łańcuchy ocynkowane. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pomost z klockami: Drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt, daszki i zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowy DANE MATERIAŁOWO –KONSTRUKCYJNE Słupy tworzące konstrukcję nośną, wykonane z drewna rdzeniowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, osadzone min 60 cm w gruncie. Elementy drewniane (słupy, podesty) impregnowane próżniowo ciśnieniowo. Łańcuchy i elementy złączne ocynkowane | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Huśtawki –pojedyncza wymiary: dł. 2,5m; szer. 1,8m; wys. 2,1m (opis j.w.) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Huśtawki - podwójna wymiary: dł. 2,5m; szer. 1,8m; wys. 2,1m (opis j.w.) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Huśtawki-równoważnie wymiary: dł. 3,5m; szer. 2,5m; wys. 0,7m (opis j.w.) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kosze na śmieci wraz z wkładami metalowymi Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Wkład do kosza metalowy. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tablica – regulamin korzystania z placu zabaw Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwione w ziemi. Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sprężynowiec KONIK konik wykonany ze sklejki wodoodpornej – wymiary: dł. 1,05m; szer. 0,35m; wys. 0,8m Elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo - wytrzymałe na warunki atmosferyczne i dewastację. Metalowe łączniki zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami. Bujaki montowane na specjalnych metalowych podstawach, które można wstawić w dowolne miejsce z zastosowaniem specjalnych sprężyn malowanych proszkowo. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sprężynowiec DELFIN: delfin wykonany z HDPE – wymiary: dł. 1m; szer. 0,35m; wys. 1m (opis j.w.) | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sprężynowiec JEEP HAMER: Korpus wykonany z rur stalowych, malowanych proszkowo do których przymocowane są płyty ze sklejki wodoodpornej malowanej lub pokrytej filmem melaminowym lub płyty polietylenowej HDPE. Korpus oparty na ramie stalowej malowanej proszkowo. Podłoga z płyty wodoodpornej antypoślizgowej. Siedziska ze sklejki wodoodpornej lub HDPE. Sprężyny stalowe malowane proszkowo. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Szkoła Podstawowa im. Bł. Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym:

Zakup wyposażenia i montażu placu zabaw, w tym np.

- ogrodzenie placu zabaw przy szkole

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników: Materiał: Panel typu U-Mata H o wym. Nie mniejszym niż 1200x2500 Słupek 60X40/1,5H-2000 Obejma montażowa 60x40 x3 Furtka H – 1200 x L – 1200 | 30 przęseł 31 słupków 93 kpl. 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Szkoła Podstawowa w Łomi:

Organizacja placu zabaw	- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw

| Lp | Nazwa produktu | Ilość /szt./ | Cena jednostkowa | Cena razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ | Netto /zł./ | VAT /zł/ | Razem brutto /zł/ |
| 1 | Położenie posadzki na istniejącym placu zabaw z płytek EPDM 500 x 500, upadek w strefie zabawki zgodny z kartą techniczną (kolor pomarańczowy zbliżony do RAL2011 Teieforange) analogia – można zastosować posadzkę tego typu innych producentów, lecz o tych samych bądź lepszych parametrach technicznych i jakościowych. Wykonanie na nawierzchni z tłucznia kamiennego | 200 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż  do 14 sierpnia 2014r.

- Termin gwarancji: 24 miesiące

- Zakupy będące  przedmiotem tego zamówienia posiadają atesty i są zgodne z polskimi normami.

- Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym umożliwiającym realizacje zamówienia.

- Oświadczam, że  nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku uznania przez Zamawiającego naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………..

(data i podpis Wykonawcy)

Załączniki:

- ………….

- ………….